ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

(ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 7/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ)

Δύο (2) αυτοκίνητα τύπου τζιπ ή SUV

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γενική Περιγραφή - Αμάξωμα - Καμπίνα επιβατών |
| 1 | Τα υπό προμήθεια οχήματα θα είναι επιβατικά τύπου «ΤΖΙΠ» ή «SUV», καινούργια και αμεταχείριστα, θα ανήκουν στην κατηγορία οχημάτων εντός και εκτός δρόμου, με μετάδοση κίνησης στους τέσσερις τροχούς (4Χ4 είτε μόνιμη είτε κατ’ επιλογή του οδηγού). | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Κάθε όχημα θα διαθέτει ικανότητα άνετης και ασφαλούς κίνησης τόσο επί διαμορφωμένης επιφάνειας όσο και επί ανωμάλου ή λασπωμένου ή χιονισμένου εδάφους και ανάβασης σε ανωφέρεια κλίσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Το όχημα θα είναι πέντε (5) θέσεων συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, θα φέρει τέσσερις (4) πόρτες επιβίβασης συν πόρτα πορτμπαγκάζ (πεντάπορτο) και θα διαθέτει ενιαίο χώρο επιβατών – αποσκευών. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Το αμάξωμα θα είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας χαλυβδοέλασμα, με πλήρη αντισκωριακή προστασία κατά το στάδιο της κατασκευής του. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Tο αμάξωμα θα πρέπει να παρέχει τη μέγιστη δυνατή παθητική ασφάλεια και να διαθέτει ενισχυμένες πλευρικές δοκούς ασφαλείας, ώστε σε κανονικές συνθήκες να παρέχει την απαιτούμενη δυσκαμψία και σε περίπτωση σύγκρουσης να έχει τη δυνατότητα απορρόφησης σημαντικού ποσοστού της ενέργειας πρόσκρουσης, με αποτέλεσμα ο θάλαμος των επιβατών να έχει την μικρότερη δυνατή παραμόρφωση. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Το μήκος του οχήματος να είναι μεγαλύτερο από 3,90m και μικρότερο από 4,50m. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Το μεταξόνιο του οχήματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,80m. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Η ελάχιστη απόσταση από το έδαφος θα είναι μεγαλύτερη από 180mm | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Η γωνία προσέγγισης θα είναι μεγαλύτερη από 18ο και η γωνία διαφυγής μεγαλύτερη από 25ο. | ΝΑΙ |  |  |
| Κινητήρας |
| 10 | Ο κινητήρας θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας πετρελαίου (diesel), κατηγορίας Euro 6 ή νεότερης, τετράχρονος, τουλάχιστον τετρακύλινδρος, κυβισμού από 1400cc έως 1700cc, με απαιτούμενη αποδιδόμενη ισχύ τουλάχιστον 105 HP κατά DIN. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Η μέγιστη ροπή στρέψης θα πρέπει να ξεπερνά τα 255 Νm. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Θα είναι σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, με μονάδα ψεκασμού καυσίμου ηλεκτρονικά ελεγχόμενη και να παρέχει την βέλτιστη σχέση ισχύος, οικονομίας καυσίμου και υψηλής αντοχής με ελαστικότητα λειτουργίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Να φέρει τουλάχιστον 2 βαλβίδες ανά κύλινδρο. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Η επιτάχυνση από 0-100 km/h δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 14 sec. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Απαραίτητη η ύπαρξη πλήρους ηλεκτρονικής ανάφλεξης. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Η δεξαμενή καυσίμων να είναι χωρητικότητας άνω των 40 λίτρων. | ΝΑΙ |  |  |
| Σύστημα μετάδοσης της κίνησης |
| 17 | Συμπλέκτης Ο συμπλέκτης να είναι μηχανικός ή υδραυλικός. | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Κιβώτιο ταχυτήτων Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι χειροκίνητο. | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Κιβώτιο ταχυτήτων Θα εξασφαλίζεται η δυνατότητα μετάδοσης κίνησης του οχήματος τόσο στους δύο τροχούς του εμπρόσθιου ή του πίσω άξονα όσο και στους τέσσερις τροχούς, χωρίς να αποκλείεται η μόνιμη τετρακίνηση. Η αλλαγή της μετάδοσης να γίνεται από το εσωτερικό του οχήματος σε στάση χωρίς να αποκλείεται και σε κίνηση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Σύστημα διεύθυνσης |
| 20 | Το τιμόνι θα πρέπει να βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος και να διαθέτει σύστημα υδραυλικής ή ηλεκτρικής υποβοήθησης, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται αμέσως στους χειρισμούς του οδηγού. | ΝΑΙ |  |  |
| Σύστημα ανάρτησης |
| 21 | Το σύστημα ανάρτησης θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας και θα εξασφαλίζει την άνετη και ασφαλή κίνηση του οχήματος τόσο σε ομαλό δρόμο όσο και σε δύσβατα εδάφη. | ΝΑΙ |  |  |
| Σύστημα πέδησης |
| 22 | Το σύστημα πέδησης θα είναι υδραυλικό και θα εφαρμόζεται σε όλους τους τροχούς. | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Θα πρέπει να φέρει υποβοήθηση (σερβό) υποπίεσης ή άλλου εγκεκριμένου τύπου και σύστημα κατανομής της πίεσης μεταξύ του εμπρόσθιου και οπίσθιου άξονα. | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Η πέδηση των εμπρόσθιων τροχών θα γίνεται μέσω δισκόφρενων ή αεριζόμενων δίσκων. | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Στους οπίσθιους τροχούς η πέδηση θα γίνεται με δισκόφρενα ή ταμπούρα ή και τα δύο. | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Να υπάρχει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ABS) τελευταίας γενιάς | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας (ESP*). (*Η ονομασία ενδεχομένως να αλλάζει ανάλογα με την κατασκευάστρια εταιρεία) | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| 28 | Ηλεκτρονικό σύστημα κατανομής της πέδησης (EBD*) (*Η ονομασία ενδεχομένως να αλλάζει ανάλογα με την κατασκευάστρια εταιρεία) | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| 29 | Σύστημα Hill-Hold | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Τροχοί - Ελαστικά |
| 30 | Οι τροχοί θα είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα μεγάλης αντοχής ή κατάλληλο κράμα αλουμινίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 31 | Τα ελαστικά θα είναι ακτινωτού τύπου (RADIAL), καινούργια όχι από αναγόμωση, χωρίς αεροθαλάμους (TUBELESS). | ΝΑΙ |  |  |
| 32 | Τα ελαστικά θα είναι κατάλληλα για την χρήση για την οποία προορίζεται το όχημα (άσφαλτος/χώμα). | ΝΑΙ |  |  |
| 33 | Οι διαστάσεις των τροχών και των ελαστικών να είναι σύμφωνες με τα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή για τον προσφερόμενο τύπο οχήματος και να παρέχουν την καλύτερη δυνατή πρόσφυση. | ΝΑΙ |  |  |
| 34 | Να υπάρχει εφεδρικός τροχός συνοδευόμενος από τα απαραίτητα εργαλεία για την αντικατάστασή του ή κιτ επισκευής. | ΝΑΙ |  |  |
| Εξοπλισμός ασφάλειας |
| 35 | Ρυθμιζόμενες σε ύψος ζώνες ασφαλείας τριών σημείων για τον οδηγό και τον συνοδηγό με προεταντήρες | ΝΑΙ |  |  |
| 36 | Ζώνες τριών σημείων για τους οπίσθιους επιβάτες | ΝΑΙ |  |  |
| 37 | Το όχημα να φέρει σε όλα τα καθίσματα προσαρμοσμένα υποστηρίγματα κεφαλής, σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών ασφάλειας | ΝΑΙ |  |  |
| 38 | Το όχημα να φέρει τουλάχιστον 4 αερόσακους για τους επιβάτες του | ΝΑΙ |  |  |
| 39 | Το όχημα να φέρει πλευρικές δοκούς ασφαλείας σε όλες τις θύρες | ΝΑΙ |  |  |
| 40 | Το όχημα να διαθέτει 2 κλειδιά, ηλεκτρονικό κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό και immobilizer | ΝΑΙ |  |  |
| 41 | Το όχημα να διαθέτει συναγερμό παραβίασης | ΝΑΙ |  |  |
| Όργανα ελέγχου – Εξοπλισμός |
| 42 | Το όχημα να διαθέτει εργονομικά σχεδιασμένο πίνακα ελέγχου με όλα τα απαραίτητα όργανα και δείκτες παρακολούθησης που θα εξασφαλίζουν την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του κινητήρα και γενικά της πορείας του. Ο πίνακας θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τους ακόλουθους δείκτες (στο ταμπλό): Ταχύμετρο - Στροφόμετρο – Ολικό χιλιομετρητή - Μερικό χιλιομετρητή - Ένδειξη ποσότητας καυσίμου με προειδοποιητική λυχνία ρεζέρβας ή ισοδύναμο τρόπο προειδοποίησης - Ένδειξη υπερθέρμανσης ψυκτικού υγρού κινητήρα - Ενδεικτική λυχνία ελλιπούς φόρτισης του συσσωρευτή - Ενδεικτική λυχνία χαμηλής πίεσης λαδιού - Ενδεικτική λυχνία πέδης στάθμευσης - Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας αερόσακων - Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας συστήματος ABS - Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας φώτων, δεικτών αλλαγής πορείας και φώτων μακράς απόστασης | ΝΑΙ |  |  |
| 43 | Το όχημα θα είναι επίσης εξοπλισμένο με: Ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές - Εργοστασιακό Air-Condition (Α/C) ή κλιματισμό (clima) ψύξης – θέρμανσης - Πίσω φώτα ομίχλης - Προβολείς ομίχλης εμπρός - Τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος - Ηλεκτρικά παράθυρα τουλάχιστον εμπρός - 1 εσωτερικό καθρέπτη και 2 εξωτερικούς πλευρικούς. Οι εξωτερικοί καθρέπτες να είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι - Εσωτερικό φωτισμό με τις αντίστοιχες πλαφονιέρες στον οδηγό και στους πίσω επιβάτες - 1 υαλοκαθαριστήρα ή 2 υαλοκαθαριστήρες εμπρός, τουλάχιστον δύο ταχυτήτων συνεχούς λειτουργίας και μίας διακοπτόμενης ή αυτόματο με αισθητήρα βροχής. Εφόσον προβλέπεται από το εργοστάσιο κατασκευής, να φέρει και πίσω υαλοκαθαριστήρα με σύστημα πλύσεως - Όλα τα φώτα, φωτεινοί δείκτες κατεύθυνσης (φλας) και αντανακλαστήρες που προβλέπονται στον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. Τα φώτα οπισθοπορείας θα λειτουργούν αυτόματα κατά την τοποθέτηση της όπισθεν και θα υπάρχει πίσω τρίτο φως πέδησης - Αντίσταση αποθάμβωσης πίσω κρυστάλλου - Προστατευτικούς τάπητες τόσο στο δάπεδο του θαλάμου επιβατών (πατάκια) όσο και στο χώρο αποσκευών - Αισθητήρες οπισθοπορείας με κατάλληλη ηχητική σήμανση - Ψηφιακό στερεοφωνικό συγκρότημα τύπου «ράδιο CD» ή «ράδιο USB», ικανοποιητικής ισχύος και ακουστικής ικανότητας που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 ηχεία | ΝΑΙ (ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ως προς τους προβολείς ομίχλης εμπρός και τους αισθητήρες οπισθοπορείας με κατάλληλη ηχητική σήμανση) |  |  |
| 44 | Σύστημα πολυμέσων και πλοήγησης GPS με ελληνικό μενού | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Βαφή - Χρωματισμός |
| 45 | Η βαφή του αμαξώματος θα είναι μεταλλική ή ακρυλική διπλής επίστρωσης, υψηλής ποιότητας, σε χρώμα επιλογής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (λευκό, ασημί, γκρι ή μπλε, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) ή σύμφωνα με το διαθέσιμο χρωματολόγιο της κατασκευάστριας εταιρείας, κατόπιν αποδοχής από την Αναθέτουσα Αρχή. | ΝΑΙ |  |  |
| Διακριτικά γνωρίσματα |
| 46 | Το όχημα να φέρει περιμετρικά λωρίδα κόκκινου χρώματος, πλάτους 10 εκατοστών, στη μέση περίπου του αμαξώματος, παράλληλα προς το έδαφος, καθώς επίσης να αναγράφεται και στις δύο πλαϊνές πλευρές του οχήματος, με κεφαλαία γράμματα ο τίτλος «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ*». *το όνομα «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ» να αναγράφεται ολόκληρο οριζόντια. Το υποόνομα «ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» να αναγράφεται ακριβώς κάτω από το ανωτέρω όνομα, επίσης ολόκληρο οριζόντια. | ΝΑΙ |  |  |
| 47 | Τα οχήματα να φέρουν πινακίδες χρώματος πορτοκαλί, στις οποίες θα αναγράφονται ο ειδικός αριθμός του αυτοκινήτου (όχι συμβατικός) και τα διακριτικά ψηφία (Κ.Υ.). | ΝΑΙ |  |  |
| 48 | Στα οχήματα να τοποθετηθεί κόκκινος μαγνητικός φάρος τύπου LED | ΝΑΙ |  |  |
| Παρελκόμενα |
| 49 | Το όχημα θα συνοδεύεται από τον παρακάτω εξοπλισμό: 1 πυροσβεστήρας αυτοκινήτου - 1 αρθρωτό τρίγωνο ασφαλείας (στάθμευσης) - 1 πλήρες φαρμακείο σε ανάλογο κουτί - Εργαλειοθήκη με επαρκή, κατάλληλα εργαλεία επισκευής - 1 ζεύγος αντιολισθητικών αλυσίδων για τη χειμερινή περίοδο | ΝΑΙ |  |  |
| Εγγύηση |
| 50 | Εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες όχημα για τουλάχιστον τρία (3) έτη ή 100.000 χλμ. (όποιο έρθει πρώτο) από την ημερομηνία παραλαβής του από την Α.Δ.Α. Δεν γίνονται αποδεκτές και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση, προσφορές που οι εγγυήσεις αναφέρονται σε επιμέρους εξαρτήματα ή υλικά, παρά μόνο για πλήρες όχημα. Κατά την διάρκεια της εγγύησης, χωρίς επιβάρυνση της Α.Δ.Α., ο υποψήφιος ανάδοχος θα αντικαθιστά ή θα επισκευάζει εξαρτήματα ή και ολόκληρο το όχημα για βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από εσφαλμένο χειρισμό του προσωπικού ή εσφαλμένη συντήρηση. Σε περίπτωση ολικής ή μη επισκευάσιμης βλάβης μη προερχόμενης από κακή χρήση, το όχημα να αντικαθίσταται εξ ολοκλήρου. | ΝΑΙ |  |  |
| 51 | Το όχημα θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση αντισκωριακής προστασίας και εγγύηση χρώματος του αμαξώματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| Τεχνική υποστήριξη (service) |
| 52 | Ο υποψήφιος ανάδοχος να εγγυηθεί την υποστήριξη του οχήματος σε ανταλλακτικά τουλάχιστον για 5 έτη από την παράδοσή του. | ΝΑΙ |  |  |
| 53 | Ο υποψήφιος ανάδοχος να εγγυηθεί την οργανωμένη τεχνική υποστήριξη (service) από δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργείων σε όλη την Αττική και να υποβάλει λίστα του εν λόγω δικτύου εξουσιοδοτημένων συνεργείων. | ΝΑΙ |  |  |
| 54 | Ο υποψήφιος ανάδοχος, σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος συνέπεια μηχανικής ή ηλεκτρικής βλάβης (εντός του χρόνου εγγύησης), θα χορηγήσει όχημα αντικατάστασης άμεσα και μέχρι την επισκευή του οχήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| Λοιπά |
| 55 | Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής έτοιμα προς κυκλοφορία και αφού ο ανάδοχος έχει διεκπεραιώσει όλες τις αναγκαίες διαδικασίες για την νόμιμη κυκλοφορία τους, με ευθύνη του και δαπάνη του. | ΝΑΙ |  |  |

Ημερομηνία, ……../……../2019

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ